Городской округ Долгопрудный Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА ДОЛГОПРУДНОГО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

141700, Московская область,

г.Долгопрудный, пл.Собина, дом 3,

тел./факс: (495) 408-88-75

sovet_deputatov_dolgoprudny@mail.ru

РЕШЕНИЕ

«22» декабря 2017 г.	№ 122- нр

## Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Долгопрудный Московской области

## В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 07.03.2007 г.  № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области», постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 г. № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области», на основании Устава городского округа Долгопрудный Московской области, постановления администрации города Долгопрудного от 19.09.2017 г. № 605-ПА/н «Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Долгопрудный Московской области и внесения в них изменений», постановления администрации города Долгопрудного от 25.09.2017 г. № 611-ПА/н «О подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Долгопрудный Московской области»,  Совет депутатов города Долгопрудного Московской области

## Р Е Ш И Л:

1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Долгопрудный Московской области.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Долгопрудный.

3. Настоящее    решение    вступает    в    силу    со    дня   его   официального опубликования в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Долгопрудный.

Глава города                                                        О.И. Троицкий

«22» декабря 2017 г.

Принято на заседании

Совета депутатов г. Долгопрудного

20.12.2017 г.

## Утверждены

## решением Совета депутатов

## г. Долгопрудного

## от «22» 12. 2017 г. № 122 -нр

## Местные нормативы градостроительного проектирования

## городского округа Долгопрудный Московской области

## 1. Общие положения

## 1.1.	В местных нормативах градостроительного проектирования городского округа Долгопрудный Московской области (далее – местные нормативы) используются следующие основные понятия:

## благоустройство территории городского округа – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

## блокированные жилые дома – жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет индивидуальный выход на территорию общего пользования;

## велосипедная дорожка - конструктивно отделенный от проезжей части и тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для движения велосипедистов и обозначенный знаком «Велосипедная дорожка»;

## граница населенного пункта - граница, отделяющая земли населенных пунктов (земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов) от земель иных категорий;

## жилой район - жилая территория (часть жилой территории) населенного пункта, ограниченная магистральными улицами, естественными и искусственными рубежами, на которой размещаются жилые дома, объекты социального, коммунально-бытового назначения, торговли, общественного питания, объекты здравоохранения, объекты образования, объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения;

## квартал - часть жилого района, ограниченная магистральными улицами, жилыми улицами, пешеходными аллеями, естественными и искусственными рубежами;

## здание – результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания (жилое здание) и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;

## инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты;

## индивидуальные жилые дома – отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);

## коэффициент застройки жилого квартала (жилого района) – отношение площади территории, застроенной жилыми домами (суммарной площади горизонтальных сечений жилых домов на уровне цоколя, включая выступающие части), к площади территории жилого квартала (жилого района), выраженное в процентах;

## красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

## многоквартирный дом (многоквартирный жилой дом) – жилое здание с числом квартир две и более, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, на котором размещен жилой дом, либо в помещения общего пользования в таком здании. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством;

## объекты местного значения городского округа – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставом городского округа и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие городского округа;

## плотность застройки квартала (жилого района) - отношение суммарной поэтажной площади в квадратных метрах наземных частей жилых домов в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, к площади территории в гектарах жилого квартала (жилого района);

## плотность населения жилого района - численность постоянного проживающего на территории жилого района населения, приходящаяся на один гектар территории жилого района;

## помещение – часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;

## сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;

## средняя этажность – отношение суммарной поэтажной площади наземной части жилых домов в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, к площади территории, застроенной этими жилыми домами (в случае, если площади этажей в каждом доме одинаковы и равны площади застройки, это отношение эквивалентно средней арифметической взвешенной этажности домов с весовыми коэффициентами в виде площадей застройки домов);

## территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, парки, скверы, бульвары); к озелененной территории общего пользования относится часть территории общего пользования, предназначенная для различных форм отдыха населения, на которой произрастают древесные, кустарниковые и травянистые растения;

## улица – территория общего пользования населенного пункта, ограниченная красными линиями, предназначенная для движения всех видов наземного транспорта, пешеходов, размещения инженерных коммуникаций, зеленых насаждений, водоотвода с прилегающих территорий и включающая в себя планировочные и конструктивные элементы, защитные и искусственные сооружения, элементы обустройства улиц и площадей;

## улично-дорожная сеть – сеть улиц, площадей, проездов и дорог в границах населенного пункта, классифицируемых в зависимости от функционального назначения в планировочной структуре населенного пункта.

1.2.	Помимо понятий, перечисленных в п.1.1 настоящего раздела, в местных нормативах, используются понятия, содержащиеся в федеральных законах и законах Московской области, в национальных стандартах и сводах правил, в нормативах градостроительного проектирования Московской области, утвержденных постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 г.  № 713/30 (далее - нормативы градостроительного проектирования Московской области).

1.3.	Местные нормативы разрабатываются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 07.03.2007 г. № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития  Московской области»,  Законом Московской области от 25.02.2005 г. № 56/2005-ОЗ «О статусе и границе городского округа Долгопрудный», Законом Московской области от 24.07.2014 г. № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», Законом Московской области от 05.12.2014 г. № 164/2014-ОЗ «О видах объектов областного значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Московской области, видах объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа, подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа Московской области»,  постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 г. № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» (далее - нормативы градостроительного проектирования Московской области), с учетом законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, земельного, лесного, водного законодательств, законодательства об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, иного законодательства Российской Федерации и Московской области.

1.4.	  Местные нормативы являются муниципальным правовым актом по организации градостроительной деятельности в городском округе Долгопрудный, устанавливающим требования к планировочной организации и параметрам застройки городского округа Долгопрудный.

1.5.	 Местные нормативы содержат совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения городского округа Долгопрудный объектами местного значения (относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения) и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, а также материалы по обоснованию, правила и область применения этих расчетных показателей.

## 1.6. Расчетные показатели и их значения, отмеченные звездочкой (*), не являются предметом утверждения данных местных нормативов, поскольку они не связаны с решением вопросов местного значения городского округа. Эти расчетные показатели установлены в Нормативах градостроительного проектирования Московской области и приведены в справочно-информационных целях для полноты описания требований при совместном размещению объектов местного значения городского округа и объектов иного значения (в том числе регинального) на территории городского округа.

## 1.7.	Местные нормативы разрабатываются в целях:

## -	организации управления градостроительной деятельностью в городском округе Долгопрудный средствами установления требований к объектам территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории;

## -	обоснованного определения параметров развития территорий городского округа Долгопрудный при подготовке генерального плана (внесении в него изменений), с последующим уточнением, осуществляемым на этапах градостроительного зонирования и планировки территории;

## -	сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения при реализации решений, содержащихся в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории.

1.8. Городской округ Долгопрудный входит в состав Долгопрудненско-Химкинско-Красногорской городской устойчивой системы расселения Московской области. Административным центром городского округа Долгопрудный является город Долгопрудный.

2. Основная часть - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского округа Долгопрудный и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

2.1. Расчетные показатели в области жилищного строительства.

2.1.1. Максимально допустимая этажность жилых и нежилых зданий в городском округе Долгопрудный принимается 17 этажей.

Допускается проектирование, строительство и реконструкция жилых и нежилых зданий с отклонением от установленной максимально допустимой этажности в случаях, на условиях и в порядке, предусмотренных нормативами градостроительного проектирования Московской области.

2.1.2. При определении максимальной этажности жилого дома в число этажей включаются все надземные этажи кроме технического, в том числе мансардный и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. При различном числе этажей в разных частях жилого дома, а также при размещении жилого дома на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части жилого дома.

При определении этажности зданий устанавливаются следующие типы застройки:

- малоэтажная - 1-3 этажа (без учета мансарды);

- среднеэтажная - 4-8 этажей;

- многоэтажная - 9 этажей и выше.

2.1.3. Элементами планировочной структуры территорий, застраиваемых жилыми домами, являются жилой район и жилой квартал.

2.1.4. Для расчета предельно допустимых параметров застройки жилого квартала (части жилого квартала) и жилого района многоквартирными жилыми домами используются следующие показатели:

- максимальный коэффициент застройки квартала;

- максимальная плотность застройки квартала;

- максимальный коэффициент застройки жилого района;

- максимальная плотность застройки жилого района;

- максимальная плотность населения жилого района,

значения которых в зависимости от средней этажности приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Средняя этажность многоквартир-ных жилых домов | Жилой квартал | Жилой район |
| --- | --- | --- |
|  | Максимальный коэффициент застройки, % | Максимальная плотность застройки, м2/га | Максимальный коэффициент застройки, % | Максимальная плотность застройки, м2/га | Максимальная плотность населения, чел./га |
| 1 | 47,9 | 4790 | 29,8 | 2980 | 112 |
| 2 | 40,1 | 8010 | 21,7 | 4340 | 155 |
| 3 | 34,1 | 10200 | 17 | 5090 | 182 |
| 4 | 29,8 | 11900 | 14 | 5590 | 200 |
| 5 | 26,5 | 13300 | 11,9 | 5960 | 213 |
| 6 | 23,9 | 14300 | 10,4 | 6250 | 223 |
| 7 | 21,8 | 15300 | 9,3 | 6480 | 231 |
| 8 | 20,0 | 16000 | 8,3 | 6670 | 238 |
| 9 | 18,5 | 16700 | 7,6 | 6830 | 244 |
| 10 | 17,3 | 17300 | 7,0 | 6960 | 249 |
| 11 | 16,2 | 17800 | 6,4 | 7080 | 253 |
| 12 | 15,2 | 18200 | 6,0 | 7180 | 256 |
| 13 | 14,3 | 18600 | 5,6 | 7270 | 260 |
| 14 | 13,6 | 19000 | 5,3 | 7350 | 263 |
| 15 | 12,9 | 19300 | 5,0 | 7430 | 265 |
| 16 | 12,3 | 19600 | 4,7 | 7490 | 268 |
| 17 | 11,7 | 19900 | 4,4 | 7550 | 270 |
| 20 | 10,3 | 20600 | 3,9 | 7710 | 275 |
| 25 | 8,6 | 21500 | 3,2 | 7900 | 282 |

Примечания:

1) предельные показатели для промежуточных нецелочисленных значений средней этажности рассчитываются методом линейной интерполяции;

2) средняя этажность, коэффициент и плотность застройки жилыми домами, плотность населения по определению являются математически связанными показателями:

- максимальная плотность застройки равна произведению средней этажности на максимальный коэффициент застройки с учетом коэффициентов согласования единиц измерения, например, 8 x (20,0% / 100%) x 10000 = 16000;

- максимальная плотность населения на территории проектируемой многоквартирной жилой застройки равна частному от деления максимальной плотности застройки на показатель расчетной обеспеченности 28 м2 общей площади на жителя многоквартирного дома;

- расчетная численность населения в проектируемой застройке многоквартирными жилыми домами в целях расчета потребности в объектах местного значения при известной площади жилого фонда определяется исходя из жилищной обеспеченности 28 м2 общей площади на жителя многоквартирного дома.

3) максимальные расчетные показатели для жилых домов выше максимально допустимой этажности приведены для учета ранее спроектированных и построенных жилых домов, этажность которых выше установленной максимально допустимой, и для случаев, допускающих строительство с отклонением от установленной максимально допустимой этажности, предусмотренных нормативами градостроительного проектирования Московской области;

2.1.5. Для расчета предельно допустимых параметров застройки жилого квартала (части жилого квартала) блокированными жилыми домами используются показатели - максимальный коэффициент и максимальная плотность застройки, значения которых в зависимости от средней этажности приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Средняя этажность многоквартирных жилых домов в квар-тале, жилом районе | Квартал | Жилой район |
| --- | --- | --- |
|  | Максимальный коэффициент зас- тройки блокирован- ными жилыми домами, % | Максимальная плотность заст- ройки блокиро- ванными жилыми домами, кв. м/га | Максимальный коэффициент застройки блоки- рованными жилы-ми домами, % | Максимальная плотность зас- тройки блокиро- ванными жилыми домами, кв. м/га |
| 1 | 50,0 | 5000 | 38,7 | 3870 |
| 2 | 43,3 | 8650 | 30 | 6000 |
| 3 | 38,6 | 11570 | 24,8 | 7440 |

Примечания:

1) предельные показатели для промежуточных нецелочисленных значений средней этажности рассчитываются методом линейной интерполяции;

2) средняя этажность, коэффициент застройки и плотность застройки жилыми домами по определению являются математически связанными показателями: плотность застройки равна произведению средней этажности на коэффициент застройки с учетом коэффициентов согласования единиц измерения, например, 2 × (43,3% / 100%) × 10000 = 8660.

2.1.6. При застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами коэффициент застройки земельного участка должен быть не более 40 процентов, этажность жилых домов не должна превышать 3 этажей.

2.1.7. На жилых территориях городского округа Долгопрудный, застроенных индивидуальными жилыми домами и (или) блокированными жилыми домами, расчетные показатели плотности населения не нормируются.

Прогнозируемая численность жителей в проектируемой застройке индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами определяется по количеству проектируемых индивидуальных жилых домов (блоков в блокированных жилых домах), умноженному на среднюю численность семьи, исходя из допущения, что в одном индивидуальном жилом доме (блоке) будет проживать одна семья.

2.2. Расчетные показатели в области благоустройства придомовой территории.

2.2.1. Часть земельного участка, предназначенного для размещения жилого дома, незастроенная непосредственно жилым домом, образует придомовую территорию с элементами благоустройства и обслуживания дома, включая:

1) подходы и подъезды к дому;

2) стоянки для хранения индивидуального автомобильного транспорта (включая гостевые и приобъектные, если в доме есть встроенные и пристроенные нежилые помещения);

3) территория зеленых насаждений с площадками для игр детей и отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом;

4) хозяйственные (контейнерные) площадки для сбора мусора.

2.2.2. Для расчета минимального размера элемента придомовой территории используется показатель - минимальная удельная площадь элемента придомовой территории. Удельная площадь элемента придомовой территории определяется как отношение площади элемента придомовой территории в квадратных метрах, к общей площади квартир и встроенных помещений многоквартирного жилого дома в квадратных метрах. Показатели минимальной удельной площади придомовой территории и отдельных ее элементов для многоквартирных жилых домов различной этажности приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Придомовая территория многоквартирного жилого дома и ее элементы | Минимальная удельная площадь придомовой территории и ее элементов |
| --- | --- |
|  | 3 эт. | 5 эт. | 9 эт. | 17 эт. |
| Стоянки для хранения индивидуального автомобильного транспорта | 0,22 | 0,19 | 0,16 | 0,14 |
| Территория зеленых насаждений с площадками для игр и отдыха, занятий физической культурой и спортом | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Хозяйственные (контейнерные) площадки для сбора мусора | 0,05 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Придомовая территория в целом | 0,86 | 0,74 | 0,65 | 0,59 |

Примечания:

1) минимальная удельная площадь придомовой территории для промежуточных  значений этажности рассчитывается методом линейной интерполяции;

2)  применительно к встроенным и пристроенным нежилым помещениям  допускается перераспределять до 80% удельной площади территории зеленых насаждений с площадками для игр, отдыха, занятий физической культурой и спортом в пользу удельной площади приобъектных стоянок, обслуживающих нежилые помещения,

3) допускается устройство общей контейнерной площадки для сбора мусора,  обслуживающей несколько домов на смежных земельных участках;

4) при подготовке проектов межевания территории квартала допускается пропорциональное выделение части придомовых территорий от группы жилых домов с целью формирования отдельных земельных участков:

- для общих внутриквартальных детских и спортивных площадок;

- для внутриквартального озеленения;

- для стоянок (в том числе многоэтажных и подземных) индивидуального автомобильного транспорта жителей многоквартирных домов квартала.

2.2.3. Придомовые площадки размещаются от окон жилых и общественных зданий на расстоянии:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – не менее 12 м,

- для отдыха взрослого населения - не менее 10 м,

- для занятий физической культурой 	- не менее 10 м (спортивные площадки для футбола, хоккея и других командных игровых видов спорта - не менее 40м),

- для мусоросборников - не менее 20 м.

2.2.4. Для селективного сбора бытовых отходов предусматриваются закрытые контейнерные площадки.  Расстояния от контейнерных площадок до площадок для отдыха, игр и занятий физической культурой, а также до границ детских дошкольных организаций и лечебных учреждений следует принимать не менее 20 м.

2.2.5. На территории жилой застройки с многоквартирными домами, не оборудованными мусоросборными камерами, расстояние подходов к контейнерным площадкам для сбора твердых бытовых отходов следует принимать не более 100 м. В случаях, когда вывоз крупногабаритного мусора, организован по специальному графику либо по вызовам специальных автомобилей, допускается не планировать устройство площадок для складирования крупногабаритного мусора. Размеры территории для размещения контейнерных площадок определяются в зависимости от показателя расчета накопления твердых бытовых отходов 1,5 м3 на жителя в год, количества жителей, а также типа, вместимости и количества контейнеров, с соблюдением норматива удельного размера хозяйственной площадки, приведенного в таблице 3. К контейнерным площадкам должны быть обеспечены подъезды, позволяющие маневрировать обслуживающему мусоровозному транспорту.

2.2.6. Хозяйственные площадки на территориях, застроенных индивидуальными жилыми домами, предусматриваются в пределах земельных участков, на которых размещаются эти дома (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых из расчета 1 контейнер на 10-30 домов).

2.2.7. К каждому земельному участку индивидуальной жилой застройки предусматривается проезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м с устройством необходимых разъездных карманов.

2.2.8. Тупиковые проезды заканчиваются разворотными площадками размерами 15х15 м.

2.2.9. Минимальные расстояния от индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек на одном земельном участке до индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках принимаются в соответствии с требованиями технических регламентов.

2.2.10. На земельном участке расстояние от его границы до стены индивидуального жилого дома принимается не менее 3 м, до хозяйственных построек - не менее 1 м.

2.2.11. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома принимается не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) –                 не менее 25 м.

2.2.12. Общественные туалеты размещаются на расстоянии не менее 50 м от жилых и общественных зданий из расчета 1 прибор на 1 тыс. человек.

2.2.13. Отдельно стоящие инженерные сооружения (трансформаторные подстанции, насосные, котельные и т.п.), как правило, должны иметь самостоятельные земельные участки. При сохранении и размещении инженерных сооружений в границах земельных участков другого назначения следует предусматривать беспрепятственный подход и подъезд к этим сооружениям, а также другие условия их нормального функционирования.

2.2.14. В правилах благоустройства территории городского округа Долгопрудный наряду с показателями, приведенными в пунктах 2.2.1.-2.2.13. местных нормативов, могут устанавливаться иные показатели обеспечения объектами благоустройства территории.

2.3 Расчетные показатели объектов социального и коммунально-бытового назначения:

2.3.1. Виды и примерный состав объектов социального и коммунально-бытового назначения, в границах жилого квартала, жилого района и города приведен в таблице 4.

2.3.2. При определении минимально необходимых размеров территории для размещения объектов конкретного назначения в границах квартала, жилого района, городского округа применяется показатель - минимальная удельная площадь территории для размещения объектов в расчете на человека.

Таблица 4

| Виды объектов | Примерный состав объектов в границах |
| --- | --- |
|  | жилого квартала | жилого района | города |
| Объекты физической культуры и спорта | спортивные площадки | Физкультурно-оздоровительные комплексы, плоскостные сооружения | Стадионы, дворцы спорта, спортивные залы, плавательные бассейны |
| Объекты торговли и общественного питания | Магазины продовольственных и промышленных товаров, пункты общественного питания | Торговые центры, рестораны, кафе, бары, столовые, кулинарии | Торговые комплексы, универсальные и специализированные рынки, ярмарки, рестораны |
| Объекты коммунального и бытового обслуживания | Приемные пункты химчисток и прачечных, салоны - парикмахерские | Ателье, ремонтные мастерские, общественные туалеты | Гостиницы, дома быта, бани, предприятия ритуальных услуг |
| Объекты связи, финансовых, юридических и др.услуг |  | Отделения почтовой связи, отделения банков | Проектные и конструкторские бюро, офисные центры, юридические консультации, риэлтерские и туристические агентства, страховые компании, нотариальные конторы, ломбарды |
| Объекты здравоохранения |  | Аптечные учреждения, молочные кухни | Больничные учреждения, амбулаторно-поликлинические учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, учреждения скорой медицинской помощи, учреждения охраны материнства и детства в т.ч. родильный дом, женская консультация, санаторно-курортные учреждения, учреждения здравоохранения по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
| Объекты образования* |  | Организации дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | Образовательные специализированные организации (школы-интернаты, межшкольные учебные комбинаты, вечерние школы), организации среднего профессионального образования, организации высшего образования, образовательные специализированные организации (автошколы, оборонные учебные заведения), организации дополнительного образования детей (детско-юношеские спортивные школы, центры детского творчества, музыкальные школы, станции юных техников) |
| Объекты социального обслуживания* |  |  | Центры социального обслуживания населения, территориальные центры социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, социальные приюты для детей и подростков, центры психолого-педагогической помощи населению, центры социальной помощи на дому, стационарные учреждения социального обслуживания |
| Объекты культуры и досуга |  |  | Дворцы культуры, музеи, музеи-усадьбы, выставочные залы, кинотеатры, библиотеки, досуговые центры, клубы и учреждения клубного типа |
| Административные и управленческие объекты* |  |  | Объекты администрации муниципальных образований, судов, прокуратуры, учреждений юстиции, управления ЗАГС, УВД, военного комиссариата, УФНС, пожарного депо, управления пенсионного фонда, общественных организаций и объединений |

________________

* Объекты, связанные с решением вопросов местного значения городского округа, а также объекты регионального и федерального значения (например, ВУЗы, государственные учреждения, пожарное депо). Расчетные показатели для них приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в местных нормативах.

2.3.3. Показатели минимальной удельной площади территории для размещения объектов в городском округе Долгопрудный приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Виды объектов | Минимальная удельная площадь территории для размещения объектов, м2/чел. |
| --- | --- |
|  | в границах квартала со средней этажностью жилых домов | в границах жилого района со средней этажностью жилых домов | Дополнительно в границах города |
|  | 3 эт. | 5 эт. | 7 эт. | 9 эт. | 17 эт | 25 эт | 3 эт. | 5 эт. | 7 эт. | 9 эт. | 17 эт. | 25 эт. |  |
| Объекты физической культуры и спорта | 0,92 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,85 | 0,84 | 2,55 | 2,47 | 2,43 | 2,40 | 2,35 | 2,32 | 0,24 |
| Объекты торговли и общественного питания | 0,56 | 0,37 | 0,29 | 0,24 | 0,16 | 0,13 | 1,96 | 1,69 | 1,57 | 1,50 | 1,37 | 1,32 | 0,41 |
| Объекты коммунально-бытового назначения | 0,24 | 0,16 | 0,12 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,52 | 0,42 | 0,38 | 0,35 | 0,31 | 0,29 | 0,05 |
| Объекты связи, финансовых, юридических и других услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,84 | 0,79 | 0,77 | 0,75 | 0,73 | 0,71 | 0,14 |
| Объекты здравоохранения <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,54 |
| Объекты образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,46 | 5,86 | 5,54 | 5,33 | 4,92 | 4,72 | 0,41 |
| Объекты социального обслуживания <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 |
| Объекты культуры и досуга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,20 |
| Административные и управленческие объекты <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,49 |

Примечания:

1) показатели минимальной удельной площади территории для промежуточных значений средней этажности жилых домов рассчитываются методом линейной интерполяции;

2) показатели минимальной удельной площади территории для значений средней этажности жилых домов выше максимально допустимой согласно п. 2.1.1 приведены для учета ранее спроектированных и построенных жилых домов, и случаев, допускающих строительство с отклонением от установленной максимально допустимой этажности, предусмотренной нормативами градостроительного проектирования Московской области.

___________________________

<*> включая объекты, не связанные с решением вопросов местного значения городского округа (например, больницы, государственные учреждения, отделения пенсионного фонда), расчетные показатели приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в местных нормативах.

2.3.4. В таблице 5 минимальные удельные площади территории для размещения объектов в границах квартала приведена в графе «в границах квартала со средней этажностью жилых домов»; в границах жилого района определяется как сумма площади в квартале и дополнительной площади в жилом районе, приведённой в графе «дополнительно в границах жилого района со средней этажностью жилых домов»; в границах города определяется как сумма площади в жилом районе и дополнительной площади в городе, приведенной в графе «дополнительно в границах города».

2.3.5. Для соблюдения условия минимальной обеспеченности жителей объектами (и территориями) прогнозируемое количество жителей в проектируемой многоквартирной застройке должно рассчитываться по максимуму, т.е. исходя из нижней границы жилищной обеспеченности 28 м2/чел., установленной при расчете максимальной плотности населения в нормативах градостроительного проектирования Московской области.

2.3.6. Планируемая численность населения в квартале, жилом районе определяется как сумма количества жителей в существующей (сохраняемой) застройке и количества прогнозируемых жителей в проектируемой многоквартирной жилой застройке.

2.3.7. Минимальная обеспеченность жителей  городского округа Долгопрудный объектами социального и коммунально-бытового назначения в виде емкостных характеристик предоставляемых в них услуг в расчете на 1 тыс. человек, принимается:

1) посещениями в смену поликлиник –17,75 посещений в смену;

2)  койко-местами в стационарных учреждениях здравоохранения –6 коек;

3) площадью торговых объектов - 1510 кв. м2;

4) услугами общественного питания – 40 посадочных мест;

5) бытовыми услугами – 10,9 рабочих мест;

6) единовременной пропускной способностью объектов спорта – 28 единиц;

7) площадью спортивных залов – 106 м2;

8) площадью зеркала воды плавательных бассейнах  – 9,96 м2;

9) площадью спортивных плоскостных сооружений – 948,3 м2;

10) минимальная обеспеченность жителей местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях принимается из расчета 85% от количества детей в возрасте от 1 до 6 лет, а при отсутствии сведений о демографическом составе жителей, в том числе в проектируемой жилой застройке, из расчета 65 мест на 1 тыс. человек;

11) минимальная обеспеченность жителей местами в муниципальных общеобразовательных организациях принимается из расчета 100% от количества детей в возрасте от 6 до 15 лет (1-9 классы) и 50% от количества детей в возрасте от 15 до 17 лет (10-11 классы) при обучении в одну смену, а при отсутствии сведений о демографическом составе жителей, в том числе в проектируемой жилой застройке, из расчета 135 мест на 1 тыс. человек;

12) минимальная обеспеченность жителей местами в организациях дополнительного образования детей определяется в процентах от количества детей в возрасте от 6 до 15 лет:

- в детских и юношеских спортивных школах - 20%;

- в школах по различным видам искусств - 12%.

2.3.8. Минимально необходимые площади земельных участков в зависимости от емкостных характеристик размещаемых на них объектов социального и коммунально-бытового назначения рекомендуется принимать в соответствии с приложением № 1 к местным нормативам.

2.3.9. Максимальная пешеходная доступность от места жительства до объектов социального и коммунально-бытового назначения принимается не более указанной в таблице 6.

Таблица 6

| Виды объектов | Максимальная пешеходная доступность от места жительства, км |
| --- | --- |
|  | зоны застройки многоквартирными жилыми домами | зоны застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами |
| Объекты здравоохранения, в том числе: |  |  |
| поликлиники | 1,0 | 1,5 |
| молочные кухни | 0,5 | 0,8 |
| аптеки | 0,5 | 0,8 |
| Объекты коммунального и бытового обслуживания | 0,5 | 0,8 |
| Объекты торговли и общественного питания | 0,5 | 0,8 |
| Объекты физической культуры и спорта | 1,0 | 1,5 |

2.3.10. Пешеходная доступность от места жительства до муниципальных общеобразовательных организаций принимается из расчета: до 500 м для большинства (не менее 80%) жителей многоквартирных жилых домов; до 800 м для большинства (не менее 80%) жителей блокированных и индивидуальных жилых домов. Для остальных жителей транспортная доступность муниципальных дошкольных образовательных организаций не должна превышать 15 минут.

2.3.11. Пешеходная доступность от места жительства до муниципальных дошкольных образовательных организаций принимается из расчета: до 300 м для большинства (не менее 70%) жителей многоквартирных жилых домов; до 500 м для большинства (не менее 70%) жителей блокированных и индивидуальных жилых домов. Для остальных жителей транспортная доступность муниципальных дошкольных образовательных организаций не должна превышать 15 минут.

2.4. Расчетные показатели в области озеленения территорий и мест массового отдыха населения.

2.4.1. Для расчета потребности населения в озеленённых территориях используется показатель – минимальная удельная площадь озеленённых территорий в квадратных метрах на одного жителя, в которую вместе с парками, озеленёнными территориями общего пользования (садами, скверами, бульварами) включаются озеленённые части территорий при объектах жилищного строительства, при объектах образования, здравоохранения, культуры, спорта, административно-управленческих и иных объектах. Указанный показатель, дифференцированный по элементам планировочной структуры приведен в таблице 7.

Таблица 7

| Расчетный показатель | Элементы планировочной структуры |
| --- | --- |
|  | в границах квартала | в границах жилого района | в границах города |
| Минимальная удельная площадь озеленённых территорий, м2/чел. | 6,0 | 12,6 | 23,1 |
| в том числе парков и озеленённых территорий общего пользования, м2/чел. |  | 4,4 | 9,8 |

2.4.2. Площадь парков в городском округе Долгопрудный принимается из расчета не менее 3,0 м2/чел.

2.4.3.  Пешеходная доступность до ближайшего бульвара, сквера или парка в городе принимается:

- для жителей многоквартирных жилых домов не более 1,0 км;

- для жителей блокированных и индивидуальных жилых домов не более 2,0 км.

2.5. Расчетные показатели для производственных территорий.

2.5.1. Для расчета предельных параметров проектируемых территорий производственного назначения в городском округе Долгопрудный части допустимой интенсивности использования территорий применяется показатель - максимальный коэффициент застройки земельного участка  приведенный в таблице 8.

Таблица 8

| Виды объектов | Максимальный коэффициент застройки земельного участка, процент |
| --- | --- |
| 1. Коммунальные объекты (производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; сбор, очистка и распределение воды; удаление сточных вод и отходов) | 60 |
| 2. Складские объекты | 60 |
| 3. Объекты транспорта | 40 |
| 4. Объекты оптовой торговли | 60 |
| 5. Производственные объекты: |  |
| производство пищевых продуктов | 50 |
| текстильное и швейное производство | 65 |
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 65 |
| обработка древесины и производство изделий из дерева | 45 |
| производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них | 45 |
| издательская и полиграфическая деятельность | 55 |
| химическое производство | 50 |
| производство резиновых и пластмассовых изделий | 50 |
| производство готовых металлических изделий | 45 |
| производство машин и оборудования | 55 |
| производство оптического и электрооборудования | 60 |
| производство транспортных средств и оборудования | 55 |
| производство мебели | 45 |
| обработка вторичного сырья | 50 |
| иные производственные объекты | 45 |

Примечание: коэффициент застройки земельного участка на производственной территории определяется как отношение площади территории земельного участка, застроенной зданиями, строениями и сооружениями, к общей площади земельного участка, выраженное в процентах. При этом застроенной считается суммарная площадь территорий, занятых производственными зданиями, строениями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические, энергетические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузоразгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые склады различного назначения.

2.6. Расчетные показатели улично-дорожной и транспортной инфраструктур.

2.6.1. Расчетный уровень автомобилизации населения при проектировании объектов транспортной инфраструктуры принимается 420 автомобилей на 1 тыс. человек.

2.6.2. Плотность улично-дорожной сети, обслуживающей застройку многоквартирными жилыми домами с квартальной структурой в городе, принимается не менее 10,8 км/км2.

2.6.3. Плотность улично-дорожной сети, обслуживающей застройку индивидуальными жилыми домами с квартальной структурой городе, принимается не менее 14,6 км/км2.

2.6.4. Пешеходная доступность от места жительства в зонах застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами до ближайшей остановки пассажирского транспорта общего пользования не более 0,8 км, а в зонах застройки многоквартирными жилыми домами – не более 0,5 км.

2.6.5. Максимальная дальность пешеходных подходов от объектов массового посещения до ближайшей остановки транспорта общего пользования приведены в таблице 9.

Таблица 9

| Объекты массового посещения | Максимальная дальность пешеходных подходов, км |
| --- | --- |
| Зоны массового отдыха | 0,2 |
| Торговые центры и комплексы | 0,15 |
| Розничные и сельскохозяйственные рынки | 0,15 |
| Стадионы | 0,2 |
| Станции пригородных железных дорог | 0,15 |
| Иные объекты массового посещения | 0,25 |

2.6.6.  Расстояния между остановками транспорта общего пользования в жилой зоне, застроенной блокированными и индивидуальными жилыми домами, не должны превышать  0,8 км, в жилой зоне, застроенной многоквартирными жилыми домами, - 0,6 км, в общественно-деловой зоне - 0,3 км.

2.6.7. Параметры строящихся и реконструируемых объектов улично-дорожной сети городского округа Долгопрудный приведены в таблице 10.

Таблица 10

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина в красных линиях, м | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные улицы общегородского значения: |
| Регулируемого движения | 80 | 37-75 | 3,50 | 4-8 | 400 | 50 | 3,0 |
|  | Магистральные улицы районного значения: |
| Транспортно-пешеходные | 70 | 35-45 | 3,50 | 2-4 | 250 | 60 | 2,25 |
| Пешеходно-транспортные | 50 | 30-40 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
|  | Улицы и дороги местного значения: |
| Улицы в жилой застройке | 40 | 15-25 | 3,00 | 2-3 | 90 | 70 | 1,5 |
| Улицы и дороги в произ- водственной зоне | 50 | 15-25 | 3,50 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5 |
| Парковые дороги | 40 |  | 3,0 | 2 | 75 | 80 | - |
|  | Проезды |
| Основные: | 40 | 10-11,5 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| Второстепенные | 30 | 7-10 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |
| Основные | - |  | 1,00 | По расчету | - | 40 | По проекту |
| Второстепенные | 20 |  | 0,75 | То же | - | 60 | По проекту |

2.6.8. Проезжие части второстепенных жилых улиц с односторонней индивидуальной жилой застройкой и тупиковые проезды допускается предусматривать совмещенными с пешеходным движением без устройства отдельного тротуара.

2.6.9. Для движения велосипедного транспорта в городском округе организуются велосипедные дорожки (велодорожки). Велодорожки могут быть с односторонним и двусторонним движением. Если велосипедная дорожка является частью улицы или автомобильной дороги общего пользования, она отделяется от проезжей части разделительной полосой, газоном, бордюром или разметкой.

2.6.10. В городском округе должно быть не менее 1 велодорожки в центральной его части, не менее 1 велодорожки в каждой жилой зоне и рекреационной зоне. Протяженность велодорожек, как правило, должна быть более 500 м. Ширина велодорожки с однополосным односторонним движением не может быть менее 1,0 м, с двухполосным односторонним движением - 1,75 м, с двухполосным разносторонним - 2,5 м.

2.6.11. Велодорожки следует объединять в сеть, связывающую жилую застройку с объектами массового посещения. Около объектов массового посещения необходимо сооружать открытые велосипедные стоянки, оборудованные стойками, боксами или другими устройствами для постановки и хранения велосипедов из расчета перспективного использования велосипедов:

предприятия, учреждения, организации - для 10% персонала и единовременных посетителей;

объекты торговли, общественного питания, культуры, досуга - для 15% персонала и единовременных посетителей;

транспортные пересадочные узлы - не менее 10% от предусмотренного количества парковочных мест автомобилей.

2.6.12. Автозаправочные станции проектируются из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая площадь земельных участков для размещения станций не менее:

на 2 колонки - 0,1 га;

на 5 колонок - 0,2 га;

на 7 колонок - 0,3 га;

на 9 колонок - 0,35 га;

на 11 колонок - 0,4 га.

2.7. Расчетные показатели обеспечения объектами хранения (парковки) легковых автомобилей:

2.7.1. Показатель минимальной потребности в территориях, предназначенных для размещения гаражей и стоянок хранения индивидуального автомобильного транспорта, принадлежащего жителям многоквартирных жилых домов, принимается 7,6 м2 на 1 человека в зависимости от средней этажности многоквартирных жилых домов детализирован в таблице 11.

Таблица 11

| Средняя этажность многоквартирных жилых домов | Минимальная площадь территории для хранения индивидуального автомобильного транспорта, м2/чел. |
| --- | --- |
|  | в границах квартала | в границах жилого района |
| 3 | 4,4 | 8,5 |
| 5 | 3,8 | 7,3 |
| 7 | 3,5 | 6,7 |
| 9 | 3,2 | 6,3 |
| 12 | 3,0 | 5,9 |
| 14 | 2,9 | 5,7 |
| 17 | 2,8 | 5,5 |
| 20 | 2,7 | 5,4 |
| 25 | 2,6 | 5,2 |

Примечание: для промежуточных значений средней этажности жилых домов минимальная площадь территории для хранения индивидуального автомобильного транспорта рассчитывается методом линейной интерполяции; расчетный уровень автомобилизации принят 420 автомобилей на 1000 жителей.

2.7.2. При проектировании новой и реконструкции существующей застройки многоквартирными жилыми домами рекомендуется предусматривать размещение мест для хранения индивидуального автомобильного транспорта жителей в границах квартала из расчета одно машиноместо на одну квартиру. При недостаточности площади территории квартала размещение автомобилей жителей предусматривается в подземных и (или) многоэтажных надземных гаражах.

2.7.3. В случаях обоснованных технико-экономических ограничений, препятствующих исполнению рекомендаций п. 2.7.2, и в условиях сложившейся жилой застройки допускается принимать обеспеченность жителей многоквартирных домов машиноместами для хранения индивидуального автомобильного транспорта (в процентах от расчетного количества необходимого количества машиномест) на уровне:

- не менее 40% в границах квартала;

- не менее 80% в границах жилого района при соблюдении пешеходной доступности не более 0,5 км от мест жительства до мест хранения индивидуального автомобильного транспорта,

- не менее 100% в границах городского округа при соблюдении транспортной доступности не более чем 15 минут или пешеходной доступности не более 1 км от мест жительства до мест хранения индивидуального автомобильного транспорта.

2.7.4. Подземные гаражи допускается размещать под общественными и жилыми зданиями, а также на незастроенной территории - под проездами, улицами, площадями, хозяйственными площадками, автостоянками.

2.7.5. Минимальный размер земельных участков многоэтажных гаражей легковых автомобилей в зависимости от их этажности принимается в расчете на одно машиноместо в соответствии с таблицей 121.

Таблица 12

| Этажность гаража | Площадь земельного участка на одно машиноместо, м2 |
| --- | --- |
| 2 | 20,0 |
| 3 | 14,0 |
| 4 | 12,0 |
| 5 | 10,0 |

2.7.6. На территориях, застроенных индивидуальными и блокированными жилыми домами, стоянки индивидуального автомобильного транспорта предусматриваются в пределах земельных участков, на которых размещаются эти дома.

2.7.7. Места для хранения личного автомобильного транспорта инвалидов предусматриваются на расстоянии не более 100 м до входов в многоквартирные жилые дома, в которых проживают инвалиды, в объекты социального и коммунально-бытового назначения, в организации, использующие труд инвалидов.

2.7.8. При размещении на территории города Долгопрудного объектов социального и культурно-бытового назначения для работников и посетителей объектов рекомендуется предусматривать приобъектные автостоянки (парковки) с количеством парковочных мест в зависимости от вида и емкостных характеристик объектов в соответствии с таблицей 13.

Таблица 13

| Виды объектов | Расчетная единица | Число машиномест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 15-20 |
| Лесопарки и заповедники | То же | 7-10 |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | То же | 10-15 |
| Береговые базы маломерного флота | То же | 10-15 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 3-5 |
| Гостиницы (туристские, курортные) | То же | 5-7 |
| Мотели и кемпинги | То же | По расчетной вместимости |
| Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 7-10 |
| Садоводческие/дачные товарищества | 15-100 участков | 5-15 |
|  | 100-300 участков | 15-20 |
|  | более 300 участков | не менее 20 |
| Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения, значений: | 100 работающих | 5-7 |
| Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения | То же | 10-15 |
| Промышленные предприятия | 100 работающих | 7-10 |
| Дошкольные организации | 1 объект | Не менее 2 |
| Школы | 1 объект | Не менее 2 |
| Больницы | 100 коек | 3-5 |
| Поликлиники | 100 посещений в смену | 2-3 |
| Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей | 100 мест | 3-5 |
| Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки | 100 мест или единовременных посетителей | 10-15 |
| Парки культуры и отдыха | 100 единовременных посетителей | 5-7 |
| Торгово-развлекательные комплексы с торговой площадью: | 100 м торговой площади |  |
| до 40000 м2 |  | не менее 4,5 |
| до 60000 м2 |  | не менее 5,5 |
| более 60000 м2 |  | определяется расчетом |
| при наличии гипермаркета и/или кинотеатра |  | не менее 7 |
| Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 м2 | 100 м торговой площади | 5-7 |
| Рынки | 50 торговых мест | 20-25 |
| Рестораны и кафе общегородского значения | 100 мест | 10-15 |
| Гостиницы | 100 мест | 10-15 |
| Культовые объекты | 50 единовременных посетите- лей | 2 |
| Вокзалы всех видов транспорта | 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час "пик" | 10-15 |
| Виды объектов | Расчетная единица | Число машиномест на расчетную единицу |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 15-20 |
| Лесопарки и заповедники | То же | 7-10 |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | То же | 10-15 |
| Береговые базы маломерного флота | То же | 10-15 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 3-5 |
| Гостиницы (туристские, курортные) | То же | 5-7 |
| Мотели и кемпинги | То же | По расчетной вместимости |
| Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 7-10 |
| Садоводческие/дачные товарищества | 15-100 участков | 5-15 |
|  | 100-300 участков | 15-20 |
|  | более 300 участков | не менее 20 |
| Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения, значений: | 100 работающих | 5-7 |
| Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения | То же | 10-15 |
| Промышленные предприятия | 100 работающих | 7-10 |
| Дошкольные организации | 1 объект | Не менее 2 |
| Школы | 1 объект | Не менее 2 |
| Больницы | 100 коек | 3-5 |
| Поликлиники | 100 посещений в смену | 2-3 |
| Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей | 100 мест | 3-5 |
| Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки | 100 мест или единовременных посетителей | 10-15 |
| Парки культуры и отдыха | 100 единовременных посетителей | 5-7 |
| Торгово-развлекательные комплексы с торговой площадью: | 100 м торговой площади |  |
| до 40000 м2 |  | не менее 4,5 |
| до 60000 м2 |  | не менее 5,5 |
| более 60000 м2 |  | определяется расчетом |
| при наличии гипермаркета и/или кинотеатра |  | не менее 7 |
| Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 м2 | 100 м торговой площади | 5-7 |
| Рынки | 50 торговых мест | 20-25 |
| Рестораны и кафе общегородского значения | 100 мест | 10-15 |
| Гостиницы | 100 мест | 10-15 |
| Культовые объекты | 50 единовременных посетите- лей | 2 |
| Вокзалы всех видов транспорта | 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час "пик" | 10-15 |

2.7.9. На автостоянках при объектах торговли, сферы услуг, объектах здравоохранения, спортивных и культурно-зрелищных объектах следует предусматривать не менее 10 % общего числа парковочных мест для автомобилей инвалидов, но не менее одного места.

2.7.10. Площадь территории для размещения одного автомобиля на автостоянках принимается 22,5 м2. При устройстве автостоянок в уширениях проезжих частей улиц и проездов площадь для размещения 1 автомобиля принимается 18,0 м2.

2.8. Расчетные показатели в области  электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения.

2.8.1. Основные объекты инженерной инфраструктуры, сгруппированые по целевому назначению приведены в таблице 14.

Таблица 14

| Назначение объектов инженерной инфраструктуры | Примерный состав объектов |
| --- | --- |
| Электроснабжение | Понижающие станции, линии электропередачи |
| Газоснабжение | Газораспределительные станции, газонаполнительные пункты, газопроводы высокого давления, газопроводы среднего давления |
| Теплоснабжение | Теплоэлектроцентрали, котельные, магистральные сети |
| Водоснабжение | Водозаборы, водоочистные сооружения, насосные станции, магистральные сети |
| Водоотведение | Канализационные очистные сооружения, головные канализационные насосные станции, канализационные насосные станции, магистральные сети |

2.8.2. Потребности в территориях, предназначенных для размещения объектов инженерной инфраструктуры  в границах городского округа Долгопрудный, определяется из расчета не менее 0,132 га на 1 тыс. человек.

2.8.3.  Показатели обеспечения жителей городского округа объектами газоснабжения принимаются в виде удельного месячного расхода природного газа на коммунально-бытовые нужды в расчете на одного жителя в месяц приведены в таблице 15.

Таблица 15

| № П№ п/п | Направления использования природного газа | Единица измерения | Нормативы потребления природного газа |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения | м3/чел. (в месяц) | 10,0 |
| 22. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | м3/чел. (в месяц) | 23,1 |
| 33. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения | м3/чел. (в месяц) | 11,6 |
| 44. | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя | м3/чел. (в месяц) | 13,1 |
| 55. | Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) | м3/ м2 отапливаемой площади (в месяц) | 7,0 |
| 66. | Прочие цели (отопление нежилых помещений) | м3/ м2 отапливаемой площади (в месяц) | 26,0 |

2.8.4. При наличии установленных и подключенных бытовых газовых плит и газовых водонагревателей в жилых помещениях (жилых домах, квартирах, комнатах) в случае отсутствия в них постоянно проживающих граждан, объем потребления природного газа рекомендуется определять в целом на жилое помещение (жилой дом, квартиру, комнату), исходя из среднестатистического количества членов семьи в Московской области.

2.8.5. Расчетные показатели теплоснабжения жителей, в виде нормативов потребления тепловой энергии и требований к ограждающим конструкциям зданий и сооружений, принимаются в соответствии со сводом правил СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий". Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.

2.8.6. Расчетные показатели водоснабжения жителей, в виде нормативов потребления холодного и горячего водоснабжения, водоотведения принимаются в соответствии со сводом правил СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий". Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* раздел 10, приложение А.

2.8.7. Расчетные показатели энергоснабжения жителей, в виде нормативов потребления электроэнергии, принимаются в соответствии со сводом правил СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" - раздел 6.

2.8.8. Расчетные показатели в сфере энергосбережения и соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности принимаются в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные".

2.8.9. Максимальные размеры земельных участков для размещения водоочистных сооружений в зависимости от их производительности приведены в таблице 16.

Таблица 16

| Производительность, тыс.м3/сут | Площадь, га |
| --- | --- |
| До 0,1 | 0,3 |
| Св.0,1 до 0,4 | 0,35 |
| Св.0,4 до 0,8 | 0,4 |
| Св.0,8 до 1,5 | 0,7 |
| Св.1,5 до 3,0 | 1,0 |
| Св.3,0 до 10 | 2,0 |

2.8.10. Для отдельно стоящих неканализованных индивидуальных домов при расходе сточных вод до 1 м3/сут допускается применение гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения полной биологической очистки.

2.8.11. Максимальный размер земельного участка для размещения понизительных подстанций напряжением 35 кВ и выше принимается 0,6 га.

2.8.12. Максимальные размеры земельных участков для размещения котельных в зависимости от их производительности приведены в таблице 17.

Таблица 17

| Теплоизводительность, Гкал/ч | Площадь, га |
| --- | --- |
| До 5 | 0,7 |
| От 5 до 10 | 1,0 |
| Св. 10 до 50 | 1,5 |

2.8.13. В зонах застройки многоэтажными многоквартирными домами следует предусматривать дождевую канализацию закрытого типа. Применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) допускается в районах одно-, двухэтажной застройки, на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

2.8.14. Размещение подземных инженерных сетей, за исключением газовых сетей низкого давления и кабельных сетей, предусматривается преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог.

2.8.15. Размещение газовых сетей низкого давления и кабельных сетей (силовые, связи, сигнализации и диспетчерские) предусматривается вне пределов поперечных профилей улиц и дорог.

2.9. Расчетные показатели мест захоронения:

2.9.1. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, крематориев, колумбариев осуществляются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, нормативами градостроительного проектирования Московской области и настоящими местными нормативами.

2.9.2. Площадь земельного участка для кладбища принимается из расчета 0,24 га на тыс. жителей, но не менее 0,5 га и не более 40 га.

2.9.3. Вновь создаваемые кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают с учетом размера их санитарно-защитной зоны.

Колумбарии для захоронения урн с прахом после кремации размещаются на специально выделенных земельных участках. Допускается размещение колумбариев за пределами территорий кладбищ, на обособленных земельных участках на расстоянии не менее 50 метров от жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных учреждений, садоводческих товариществ, коттеджной застройки, учреждений социального обеспечения населения.

2.9.4. На территории кладбищ и крематориев либо на территории, прилегающей к данным объектам похоронного назначения, должна быть предусмотрена бесплатная стоянка для транспортных средств, в том числе автокатафалков.

Устройство стоянок осуществляется из расчета 10 машиномест на 1 га территории общественного кладбища, 20 машиномест на 1 га территории крематория. При этом на каждой автостоянке должно выделяться не менее 10 процентов (но не менее одного машиноместа) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные средства.

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов

3.1. Обоснование расчетных показателей основывается на:

1) применении и соблюдении требований и норм, связанных с градостроительной деятельностью, содержащихся:

- в нормативных правовых актах Российской федерации;

- в нормативных правовых актах Московской области;

- в муниципальных правовых актах городского округа Долгопрудный;

- в национальных стандартах и сводах правил;

2) соблюдении:

- технических регламентов;

- нормативов градостроительного проектирования Московской области;

3) учете показателей и данных, содержащихся:

- в планах и программах комплексного социально-экономического развития городского округа Долгопрудный, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения;

- в официальных статистических отчетах, характеризующих состояние экономики и социальной сферы, социально-демографический состав и плотность населения на территории городского округа;

- в документах территориального планирования Российской Федерации и Московской области;

- в  документах территориального планирования городского округа Долгопрудный и разработанных материалах по их обоснованию;

- в  проектах планировки и разработанных материалах по их обоснованию;

- в инструктивно-методических материалах в области градостроительной деятельности;

4) корректном применении математических моделей и методов при проведении аналитических расчетов показателей местных нормативов.

3.2. Материалы по обоснованию расчетных показателей с указанием пунктов и таблиц основной части нормативов градостроительного проектирования, содержащих эти показатели, приведены в таблице 18. Материалы по обоснованию включают ссылки на использованные документы, извлечения из этих документов, краткие пояснения и математические расчеты (при необходимости).

Таблица18

| Номера пунктов и таблиц с расчетными показателями | Материалы по обоснованию расчетных показателей |
| --- | --- |
| 2.1.1 | Предельно допустимая этажность жилых и нежилых зданий установлена по [1] (см. раздел I, подраздел 1, п.1.10 и таблица № 1). Городской округ Долгопрудный входит в состав Долгопрудненско-Химкинско-Красногорской городской устойчивой системы расселения. Численность постоянно проживающего населения имеет устойчивую тенденцию к повышению (на 01.01.2015 – 98 788 чел., 01.01.2016 – 100 567 чел., 01.01.2017 – 104 238 чел.). Для городов с численностью населения более 100 тыс. чел. установлена максимальная этажность 17 этажей. |
| 2.1.4 таблица 1 2.1.5 таблица 2 | Максимальные коэффициент и плотность застройки жилого квартала многоквартирными и блокированными жилыми домами установлены по [1] (см. раздел I, подраздел 1, п.1.15 и таблица № 2) для города с численностью населения более 100 тыс. человек, расположенном в городской устойчивой системе расселения. |
| 2.1.6 | Коэффициент застройки земельного участка согласно [1] (см. раздел I, подраздел 1, п. 1.17) должен быть не более 40% и этажность не более 3 этажей |
| 2.2.2 таблица 3 | Минимальная удельная площадь придомовой территории Gзу minсвязана с максимальным коэффициентом застройки Kз зу max и средней этажностью многоквартирного дома Nэт формулой: Gзу min =(1- Kз зу max )/( Kз зу max x Nэт х k), где k - отношение площади квартир на этаже к площади этажа в габаритах наружных стен, k = 0,75. При фиксированной этажности домов максимальный коэффициент застройки земельного участка не должен превосходить максимальный коэффициент застройки квартала (Kз зу max <_ Kз кв max ), состоящего из нескольких таких участков, т.к. коэффициент застройки квартала является взвешенной суммой коэффициентов застройки земельных участков, входящих в квартал. Поэтому, подставляя в формулу Kз зу max = Kз кв max , получаем: Gзу min (Nэт)=(1- Kз кв max )/( Kз кв max х Nэт х k ). Минимальная удельная площадь придомовой территории Gзу min подобно максимальному коэффициенту застройки Kз кв max убывает с ростом этажности. Поэтому Gзу min, рассчитанная на фиксированную среднюю этажность, например, Nэт = 3, является оценкой снизу для диапазона этажности до 3. Gзу min(3)=(1-0,341)/(0,341х3х0,75)=0,86 Минимальная удельная площадь территории для организации стоянок индивидуального автомобильного транспорта рассчитана по данным [1] (см. строки 1 и 14 таблицы 7) о минимально необходимой площади территории объектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта при жилищной обеспеченности 20 м2/чел. (2,98 + 1,5) / 20 = 0,22, что соответствует обеспеченности машиноместами на придомовой территории на уровне не ниже 100% x (2,98 + 1,5) / (22,5 x 0,42) = 47,4%. Минимальная удельная площадь территории зеленых насаждений с площадками для отдыха, игр и спорта установлена исходя из нормы озеленения 6,9 м2 на жителя при жилищной обеспеченности 20 м2/чел. 6,9 / 20= 0,35. Для средней этажности 5, 9 и 17 этажей минимальные удельные площади рассчитываются аналогично по описанному алгоритму. |
| 2.2.3 2.2.4. | Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий до придомовых площадок установлены с учетом [2] (см. п. 7.5) |
| 2.2.8 | Размеры разворотных площадок тупиковых проездов устанавливаются с учетом [8] (см. п. 10.13) |
| 2.2.10 2.2.11 | Минимальные отступы от границ земельного участка до стены индивидуального жилого дома, расстояние от туалета до стен соседнего дома установлены с учетом [2] (см. п. 7.1) |
| 2.3.3 Таблица 5 | Минимальная удельная площадь территории для размещения объектов в таблице 5 установлена в соответствии с [1] (см. раздел I, подраздел 1, п. 5.5 и таблицы N 7) |
| 2.3.7 | Обеспеченность жителей местами в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях (школах), поликлиниками установлена в соответствии с [1] (см. раздел I, подраздел 5, п. 5.18). Обеспеченность жителей койкоместами в стационарных учреждениях здравоохранения установлена в соответствии с [5] (см. раздел 5). Обеспеченность жителей местами площадью торговых объектов, услугами общественного питания, бытовыми услугами установлена в соответствии с [1] (см. раздел I, подраздел 5, п. 5.18). Обеспеченность жителей объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта), спортивными залами, плавательными бассейнами, спортивными плоскостными сооружениями установлена в соответствии с [1] (см. раздел I, подраздел 5, п. 5.18). |
| 2.3.8 Приложение №1 | Минимально рекомендуемые площади земельных участков для размещения на них объектов социального и коммунально-бытового назначения установлены с учетом [2] (см. приложение Ж) и [8] (см. приложение П) |
| 2.3.9 Таблица 6 | Максимальная пешеходная доступность от места жительства до объектов социального и коммунально-бытового назначения установлена по [1] (см. раздел I, подраздел 6, п. 6.9 и таблица N 34) |
| 2.3.10 | Пешеходная доступность общеобразовательных организаций 500 м установлена с учетом рекомендаций [2] (см. п. 10.5), допускающих также транспортную доступность 15 минут. Допустимая транспортная доступность общеобразовательных организаций 15 минут подтверждена в [1] (см. раздел I, подраздел 6, п. 6.3) |
| 2.3.11 | Пешеходная доступность дошкольных организаций 300 м и 500 м в зависимости от этажности застройки принята с учетом рекомендаций [2] (см. п. 10.5). Максимальная транспортная доступность дошкольных организаций в [1] не нормируется и установлена исходя из принципа не более чем до общеобразовательных организаций. |
| 2.4.1 Таблица 7 | Минимальная удельная площадь озелененных территорий в таблице 7 установлена по [1] (см. раздел I, подраздел 5, п. 5.17 и таблица N 33). Значения для озелененных территорий общего пользования установлены по данным строки 9 таблиц N 7, 9, 31, 32 [1] |
| 2.4.2 | Минимальная площадь парков установлена в соответствии с [1] (см. раздел I, подраздел 5, п. 5.16) и с [3] (см. п. 5.11) |
| 2.4.3 | Пешеходная доступность бульвара, сквера или парка установлена с учетом [1] (см. раздел I, подраздел 6, п. 6.9 и таблица N 34) и [2] (см. п. 9.15) |
| 2.5.1 Таблица8 | Максимальный коэффициент застройки земельного участка в таблице 8 установлен по [1] (см. раздел I, подраздел 2, п. 2.3 и таблица N 4) |
| 2.6.1 | Расчетный уровень автомобилизации установлен по [1] (см. раздел I, подраздел 5, п. 5.10) |
| 2.6.2 | Плотность улично-дорожной сети Рудс с прямоугольной структурой кварталов определяется по формуле: Рудс = Lудс / Sкв = ((X + d) + (Y + d)) / (X x Y), где Sкв - площадь квартала; Lудс - длина участка улицы, обслуживающей квартал; Sудс - площадь участка улицы, обслуживающей квартал; Y - длина квартала; X - ширина квартала; d - ширина улицы. Минимальная плотность улично-дорожной сети кварталов многоквартирной жилой и общественно-деловой застройки в г.о. Долгопрудный Рудс = 7,3 км/км2 установлена с учетом [1] (см. раздел I, подраздел 1, п. 1.5) и сложившихся параметров кварталов, исходя из площади квартала Sкв = 0,035÷0,045 км2, соотношения сторон y/x = 1,2 ÷ 2,0 и ширины улицы d = 0,025 км при застройке многоквартирными домами (Рудс = 9,0 км-1), и соответственно Sкв = 0,025÷0,035 км2, Y/X = 1,5÷2,5 и d = 0,02 км при застройке индивидуальными жилыми домами (Рудс = 10,8 км-1). |
| 2.6.4 | Пешеходная доступность от места жительства до ближайшей остановки пассажирского транспорта установлена по [1] (см. раздел VI, ч. 2, п. 2.9 и таблица N 34, последняя строка) |
| 2.6.5 Таблица 13 | Максимальная дальность пешеходных подходов от объектов массового посещения до ближайшей остановки транспорта общего пользования установлена по [1] (см. раздел I, подраздел 6, п. 6.10 и таблица N 35) |
| 2.6.7 Таблица 10 | Параметры объектов улично-дорожной сети установлены с учетом [2] (см. п. 11.4 и 11.5, таблицы 7 и 8) и [8] (см. п. 10.13 и п. 10.17, таблицы 6 и 8) |
| 2.7.1 Таблица 11 | Показатель минимальной площади территории для хранения индивидуального автомобильного транспорта в границах квартала и жилого района в расчете на жителя многоквартирного дома различной этажности установлен в соответствии с [1] (см. раздел I, подраздел 5, пп. 5.5-5.6 и таблица N 7 строки 1 и 14). Так, при этажности 8 показатель для квартала 2,06 + 1,3 = 3,4 м2/чел., в городе 2,06+3,12+0,47+1,3 = 6,95 м2/чел при этажности до 9 этажей; 1,63+2,70+0,47+1,2= 6,00 м2/чел. при этажности свыше 9 этажей. |
| 2.7.2. 2.7.3 | Расчетные показатели обеспеченности машиноместами жителей многоквартирных домов установлены по [1] (см. раздел I, подраздел 5, п. 5.12) |
| 2.7.5. Таблица 12 | Минимальный размер земельных участков многоэтажных гаражей установлен с учетом [2] (см. п. 11.22) |
| 2.7.8 Таблица 13 | Расчетные показатели вместимости приобъектных стоянок установлены с учетом [2] (см. приложение К) |
| 2.7.10 | Расчетная площадь одного машиноместа установлена по [1] (раздел I, подраздел 5, п. 5.11) |
| 2.8.2 | Минимальная удельная потребность территории для размещения объектов инженерной инфраструктуры установлена с учетом [1] (см. раздел I, подраздел 5 п. 5.5 и таблицы N 7, строка 2) |
| 2.8.3 Таблица 15 | Показатели обеспечения жителей городского округа объектами газоснабжения принимаются в соответствии с [4] |
| 2.8.9. Таблица 16 | Максимальные размеры земельных участков для размещения водоочистных сооружений установлены с учетом [8] (см. п. 11.4) |
| 2.8.11 | Максимальные размеры земельных участков для размещения водоочистных сооружений установлены с учетом [8] (см. п. 11.4) |
| 2.8.12 Таблица 17 | Максимальные размеры земельных участков для размещения котельных установлены с учетом [2] (см. п. 12.27) и [8] (см. п. 11.10) |
| 2.9.1-2.9.4 | Расчетные показатели для кладбищ установлены по [1] (см. раздел I, подраздел 5, п. 5.19) |

3.3. Перечень использованных документов, на которые содержатся ссылки в таблице 18, приведен в таблице 19.

Таблица 19

| N п/п | Документы, использованные в материалах по обоснованию расчетных показателей |
| --- | --- |
| 1 | Нормативы градостроительного проектирования Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 г. N 713/30) |
| 2 | Свод правил 2 42.13330.2011 "СНиП 2.07.0189. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 г. N 820) |
| 3 | Указания. Региональный парковый стандарт Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 23.12.2013 г. № 1098/55) |
| 4 | Нормативы потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа (утв. постановлением Правительства Московской области от 09.11.2006 г. № 1047/43) |

4. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов

## 4.1.	Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов распостраняется на подготовку, согласование, утверждение:

## а) генерального плана городского округа Долгопрудный, изменений в него;

## б) документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории);

## в) условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

## г) условий аукционов на право заключения договора о развитии застроенной территории.

## 4.2.  На территории городского округа Долгопрудный местные нормативы являются обязательными в области применения, описанной в п. 4.1, для всех субъектов градостроительной деятельности.

## Исключением являются расчетные показатели, содержащие указание на рекомендательное применение. Отклонение от установленных предельных значений таких показателей допускается при условии дополнительного обоснования причин и размера отклонений, в том числе в материалах по обоснованию генерального плана и (или) документации по планировке территории.

4.3. Предельно допустимая этажность жилых и нежилых зданий и максимальный коэффициент застройки земельного участка производственных территорий могут непосредственно применяться в качестве соответствующих предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства в градостроительных регламентах правил землепользования и застройки. Максимальный коэффициент застройки квартала жилыми домами должен учитываться как суммарное результирующее ограничение при установлении предельных параметров разрешенного строительства жилых домов (коэффициента застройки земельных участков, входящих в квартал).

Кроме того, к градостроительным регламентам возможен опосредованный порядок применения расчетных показателей местных нормативов. Частью 15 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации предусмотрена возможность изменения правил землепользования и застройки в части уточнения установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства на основании утвержденной документации по планировке территории. При этом подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с требованиями местных нормативов.

4.4.  Расчетные показатели могут использоваться при рассмотрении проектов генерального плана городского округа, проектов планировки территорий и проектов межевания территорий на публичных слушаниях, при подготовке и обосновании предложений и замечаний заинтересованных лиц по указанным проектам.

## 4.5. В случае утверждения в составе нормативов градостроительного проектирования Московской области минимальных (максимальных) расчетных показателей со значениями выше (ниже), чем у соответствующих минимальных (максимальных) расчетных показателей, содержащихся в местных нормативах, применяются нормативы градостроительного проектирования Московской области.

## 4.6. Применение местных нормативов при подготовке генерального плана городского округа Долгопрудный (внесения в него изменений) и документации по планировке территорий не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, правил и требований, установленные органами государственного контроля (надзора).

4.7. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы не применяются. В границах территории зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

4.8. При подготовке проекта планировки территории жилой застройки в границах одного или нескольких земельных участков, суммарная территория которых отличается от территории квартала и (или) жилого района (в том числе застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии), в материалах по обоснованию проекта планировки должно содержаться подтверждение соблюдения местных нормативов по интенсивности использования территории и потребности в территориях и объектах различного назначения применительно к прогнозируемому, в результате реализации проекта планировки, количеству жителей, а также применительно к изменяющемуся количеству жителей в существующих кварталах и жилых районах, и нормативов пешеходной и (или) транспортной доступности объектов различного назначения в зависимости от их видов.

4.9. При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и Московской области, на которые дается ссылка в настоящих местных нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

## 4.10. Демонстрация правил применения расчетных показателей на примерах приведена в приложении №2 к местным нормативам.

## Приложение № 1

## к местным нормативам градостроительного проектирования

## городского округа Долгопрудный Московской области

## (рекомендуемое)

Минимальные площади земельных участков для размещения на территории городского округа Долгопрудный объектов социального и коммунально-бытового назначения

| № п/п | Наименование объектов социального и коммунально-бытового назначения | Единица измерения | Характеристика (вместимость, мощность, пропускная способность) объектов | Минимальные удельные показатели площади территории на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м2 | га |
| 1. | Дошкольные образовательные организации общего типа | Место | до 100 100 -500 500 и более | 40 35 30 |  |
| 2. | Общеобразовательные организации | Учащиеся | до 600 600-800 800 -1100 1100 и более | 50 40 33 21 |  |
| 3. | Школы-интернаты | Учащиеся | до 300 300-500 500 и более | 70 65 45 |  |
| 4 | Поликлиники, амбулатории, центры общей врачебные практики | 100 посещений в смену | - | - | 0,1 и не менее 0,3 га на объект |
| 5. | Стационары всех типов | Койка | до 50 | 300 |  |
| 6. | Аптеки базовые; аптеки, встроенные или пристроенные к зданиям | Объект |  |  | 0,2 0,05 |
| 7. | Станции скорой медицинской помощи | специальный автомобиль |  |  | 0,07 и не менее 0,1 на объект |
| 8. | Дома-интернаты (пансионаты) общего типа для граждан пожилого возраста (престарелых) и инвалидов | Место |  | 100 |  |
| 9. | Дома сестринского ухода | Койка |  | 60 | 0,6-1,2 |
| 10. | Социально-реабилитационные центры | Место |  | 40,0 |  |
| 11. | Торговые центры, предприятия торговли | 100 м2 торговой площади | до 250 250-650 |  | 0,08 0,08-0,06 |
| 12. | Рынки розничной торговли | м2 торговой площади | до 600 | 14,0 |  |
| 13. | Рынки сельскохозяйственной продукции | Объект |  |  | 0,7-1,0 |
| 14. | Предприятия общественного питания: в отдельных зданиях; во встроенных зданиях или пристроенные к зданиям | Место Объект | до 50 более 150 |  | 0,2-0,25 0,1 |
| 15. | Учреждения культуры клубного типа | Объект |  |  | 0,2-0,3 |
| 16. | Библиотеки | Объект |  |  | 0,15 |
| 17. | Культовые здания | 1 тыс. чел. |  | 500 |  |
| 18. | Предприятия бытового обслуживания: в отдельных зданиях; во встроенных помещениях или пристроенных к зданиям | Рабочее место Объект | 10-50 до 10 |  | 0,1-0,2 0,15 |
| 19. | Бани | Объект |  |  | 0,2-0,4 |
| 20. | Прачечные, химчистки | Объект |  |  | 0,5-1,0 |
| 21. | Кладбища | 1тыс. мест |  |  | 0,24 |
| 22. | Жилищно-эксплуатационные организации | Объект |  |  | 0,3-1,0 |
| 23. | Общественные туалеты | Объект |  | 30,0-80,0 |  |
| 24. | Стадионы | Объект |  |  | 2,1-3,0 |
| 25. | Плоскостные спортивные сооружения | Объект |  |  | 0,1-1,5 |
| 26. | Спортивные залы | Объект |  |  | 0,2-0,5 |

Приложение № 2

к местным нормативам градостроительного проектирования

городского округа Долгопрудный Московской области

ПРАВИЛА

ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ПРИМЕРАХ

Пример 1.

Дано: на территории жилого квартала площадью Sкв = 38000 м2 размещены здание детского сада на земельном участке площадью Sдс = 11000 м2 и 7 многоквартирных жилых домов со следующими параметрами:

| Индекс дома, i = 1, 2, ... n | Площадь застройки дома, Sз i, м2 | Этажность дома, Nэт i |
| --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 2 |
| 2 | 600 | 2 |
| 3 | 900 | 5 |
| 4 | 900 | 5 |
| 5 | 1200 | 5 |
| 6 | 900 | 9 |
| 7 | 1200 | 9 |

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки.

Требуется: установить соответствие коэффициента застройки Кз и плотности застройки Рз кв квартала жилыми домами нормативным значениям.

Решение:

1) определяется суммарная площадь застройки всех домов в квартале Sз сум по формуле:

Sз сум  = ∑ Sз i

Sз сум = 600 + 600 + 900 + 900 + 1200 + 900 + 1200 = 6300 м2;

2) определяется суммарная поэтажная площадь всех домов в квартале Sэт сум по формуле:

Sэт сум  = ∑ ( Sз i ×  Nэт i);

Sэт сум = 600 x 2 + 600 x 2 + 900 x 5 + 900 x 5 + 1200 x 5 + 900 x 9 + 1200 x 9 = 36300 м2;

3) детский сад согласно таблице 4 не относится к видам объектов, подлежащих размещению в каждом жилом квартале, площадь земельного участка детского сада составляет более 25% площади квартала, поэтому она исключается из расчетной площади квартала, далее принимаемой Sкв = 38000 - 11000 = 27000;

4) определяется коэффициент застройки Кз кв, плотность застройки Рз кв квартала жилыми домами и средняя этажность домов Nэтср в квартале по формулам:

Кз кв = 100% x (Sз сум / Sкв);

Рз кв = Sэт сум / Sкв;

Nэтср = Sэт сум / Sз сум;

Кз кв = 100 x 6300 / 27000 = 23,3%;

Рз кв = 100 x 36300 / 27000= 1,34 м2/м2, что эквивалентно 13400 м2/га;

Nэтср = 36300 / 6300 = 5,8;

5) по таблице 1 местных нормативов для полученной нецелочисленной средней этажности Nэтср = 5,8 методом линейной интерполяции определяется максимальный коэффициент застройки квартала жилыми домами Кз кв max (5,8)

Кз кв max (5,8) = Кз кв max (5) + (5,8 - 5) x (Кз кв max (6) - Кз кв max (5));

Кз кв max (5,8) = 26,5 + 0,8 x (23,9 - 26,5) = 24,4%;

и соответствующая плотность застройки квартала Кз кв max (5,8) по формуле:

Рз кв max (5,8) = (Кз кв max x Nэт ср) / 100%;

Рз кв max (5,8) = (24,4 x 5,8) / 100 = 1,42 м2/м2, что эквивалентно 14200 м2/га,

или методом линейной интерполяции по табличным значениям;

6) проверяются условия соблюдения местного норматива:

Kз кв  ≤ Kз кв max и   Рз кв  ≤ Рз кв max .

Они выполняются, поскольку 23,3 < 24,4 и 13400 < 14200.

Следовательно, коэффициент застройки и плотность застройки квартала жилыми домами в данном примере соответствуют местным нормативам.

Пример 2.

Дано: на территории жилого квартала площадью Sкв = 28000 м2 размещены 7 многоквартирных жилых домов со следующими параметрами:

| Индекс дома, i = 1, 2, ... n | Площадь застройки дома, Sз i, м2 | Этажность дома, Nэт i |
| --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 2 |
| 2 | 600 | 2 |
| 3 | 900 | 5 |
| 4 | 900 | 5 |
| 5 | 1200 | 5 |
| 6 | 900 | 9 |
| 7 | 1200 | 9 |

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки. Первый этаж 5-этажного дома с индексом i = 5 полностью занят объектами торговли и общественного питания, коммунально-бытового назначения.

Два двухэтажных дома являются ветхими и планируются к сносу с последующим строительством многоквартирного секционного дома с площадью стандартной секции 300 м2. В квартале проживает 1320 жителей, из них 100 в планируемых к сносу домах.

Требуется: определить параметры планируемого нового дома (этажность и количество секций) при условии соблюдения местных нормативов по застройке квартала и достижения наибольшей суммарной поэтажной площади нового дома, оценить нормативную потребность в дошкольных и в общеобразовательных организациях (школах), проверить соблюдение норматива обеспеченности объектами торговли и общественного питания, коммунально-бытового назначения.

Решение:

1) определяется суммарная площадь застройки всех сохраняемых домов в квартале Sз сум по формуле:

Sз сум  = ∑ Sз i

Sз сум = 900 + 900 + 1200 + 900 + 1200 = 5100 м2;

2) определяется суммарная поэтажная площадь сохраняемых домов в квартале Sэт сум по формуле:

Sэт сум  = ∑ ( Sз i ×  Nэт i);

Sэт сум = 900 x 5 + 900 x 5 + 1200 x 5 + 900 x 9 + 1200 x 9 = 33900 м2;

3) определяется средняя этажность сохраняемых домов Nэтср по формуле:

Nэтср = Sэт сум / Sз сум;

Nэтср = 33900 / 5100 = 6,6;

4) по таблице 1 местных нормативов для полученной нецелочисленной средней этажности Nэтср = 6,6 методом линейной интерполяции определяется максимальный коэффициент застройки части территории квартала жилыми домами Кз кв max (6,6)

Кз кв max (6,6) = Кз кв max (6) + (6,6 - 6) x (Кз кв max (7) - Кз кв max (6));

Кз кв max (6,6) = 23,9 + 0,6 x (21,8 - 23,9) = 22,6%;

5) минимальная потребность в территории в границах квартала для сохраняемых домов с площадью застройки Sз сум и средней этажностью Nэтср = 5,8 определяется по формуле:

Sтр = Sз сум / (Kз кв max / 100%);

Sтр = 5100 / (22,6 / 100) = 22500 м2;

6) максимальная площадь части квартала, которая может быть выделена для нового строительства S стр = Sкв - Sтр = 28000 - 22500 = 5500 м2;

7) на части территории квартала площадью S стр при максимальной (нормативной) плотности застройки Рз кв max может быть построено здание или несколько зданий с суммарной поэтажной площадью Sз сум = S стр x Рз кв max. При максимальной для нового строительства этажности 17 этажей и соответствующей ей максимальной (нормативной) плотности застройки 1,99 м2/м2 Sз сум = 5500 x 1,99 = 10950 м2. С учетом площади одной 17-этажной секции 17 x 300 = 5100 м2 может быть построено максимум 2 секции общей площадью 5100 x 2 = 10200 м2;

8) при расчетной обеспеченности жителей площадью дома 28 м2/чел. (принятой в нормативах градостроительного проектирования Московской области) в новом доме площадью 10200 м2 могут поселиться 10200 / 28 = 364 человека;

9) для 364 жителей нового дома с учетом (см. п. 2.4.7 местных нормативов) принятой обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях не менее 65 мест/тыс. чел. и в общеобразовательных организациях (школах) - не менее 135 мест/тыс. чел. потребуется 364 x 65/1000 = 24 места и 364 x 135/1000 = 49 мест соответственно;

10) определяется обеспеченность планируемого состава населения квартала объектами обслуживания (торговли и общественного питания, коммунально-бытового назначения).

С учетом выбытия жильцов сносимых домов и пополнением жильцами нового дома в квартале 1320 - 100 + 364 = 1584 человека. Для размещения указанных объектов обслуживания при средней этажности домов в квартале (включая новый дом)

Nэтср = (33900 + 10200) / (5100 + 600) = 7,7

и соответствующей нормативной потребности в расчете на одного жителя (см. строки 2 и 3 таблицы 5) 0,28 + 0,12 = 0,40 м2/чел. площадь требуемой территории 0,40 x 1584 = 634 м2.

На такой территории при нормативной плотности застройки 5-этажными домами 1,33 м2/м2 могут разместиться встроенные объекты площадью 634 x 1,33 = 843 м2, что меньше используемой площади первого этажа 1200 м2.

Следовательно, обеспечение населения квартала объектами торговли и общественного питания, коммунально-бытового назначения соответствует нормативу.

Пример 3.

Дано: на территории жилого квартала (части квартала) площадью Sкв = 24000 м2 размещено 4 многоквартирных жилых дома, в том числе с пристроенными нежилыми помещениями в первых этажах, со следующими параметрами:

| Индекс дома, i = 1, 2, ... n | Площадь застройки дома, Sз i, м2 | Площадь второго и выше этажей, Sэт i, м2 | Этажность дома, Nэт i |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1600 | 1000 | 5 |
| 2 | 1000 | 1000 | 5 |
| 3 | 1200 | 900 | 9 |
| 4 | 900 | 900 | 9 |

Требуется: определить для целей межевания площади земельных участков под каждый жилой дом и площадь возможно оставшегося свободного участка.

Решение:

1) определяется средняя этажность Nэтср i каждого дома по формуле:

Nэтср i = (Sз i + Sэт i x (Nэт i - 1)) / Sз i;

Nэтср 1 = (1600 + 1000 x (5 - 1)) / 1600 = 3,5;

Nэтср 2 = (1000 + 1000 x (5 - 1)) / 1000 = 5;

Nэтср 3 = (1200 + 900 x (9 - 1)) / 1200 = 7,0;

Nэтср 4 = (900 + 900 x (9 - 1)) / 900 = 9;

2) по таблице 1 определяется максимальный коэффициент застройки дома Кз кв max(Nэтср)i, соответствующий средней этажности Nэтср i (при дробных значениях средней этажности с применением метода линейной интерполяции):

Кз кв max (Nэтср) 1 = 32,0%;

Кз кв max (Nэтср) 2 = 26,5%;

Кз кв max (Nэтср) 3 = 21,8%;

Кз кв max (Nэтср) 4 = 18,5%;

3) определяется минимальная потребность территории Sтрmini для каждого дома по формуле:

Sтрmini = Sз i  / (Kз кв max(Nэт i) / 100%);

Sтрmin1 = 1600  / (32 / 100) =  5000 м2;

Sтрmin2 = 1000  / (26.5 / 100) =  3700 м2;

Sтрmin3 = 1200  / (21.8 / 100) =  5500 м2;

Sтрmin4 = 900  / (18.5 / 100) =  4860 м2.

4) суммарная минимальная потребность территории для 4 домов

Sтрсум  = ∑ Sзу i  =5000+3700+5500+4860=19130 м2.

Сверхнормативный остаток территории Sкв - Sтрminсум = 24000 - 19130 = 2870 м2;

5) если остаток территории можно выделить в самостоятельный участок, то площадь каждого земельного участка Sзуi принимается как минимальная потребность территории Sтрmini, т.е. Sзуi = Sтрmini.

Если остаток территории по каким либо причинам не удается выделить в самостоятельный участок, то площадь квартала Sкв делится между земельными участками на части пропорционально Sтрmini по формуле:

Sзуi = (Sтрmini / Sтрminсум) x Sкв;

Sзу1 = (5000 / 19130) x 22000 = 5750 м2;

Sзу2 = (3770 / 19130) x 22000 = 4340 м2;

Sзу3 = (5500 / 19130) x 22000 = 6330 м2;

Sзу4 = (4860 / 19130) x 22000 = 5580 м2.

В случае, если Sтрminсум > Sкв, приведенная формула деления площади квартала остается верной, но площади земельных участков будут меньше минимальной потребности территории Sтрmini, что допускается для существующих жилых домов.

# Text boxes

Kз кв max

,